轻烧白云石合同主要条款

- 质量要求、质量标准、卖方对质量负责的条件和期限：执行石钢公司轻烧白云石标准编号SGYFN032-2021。CaO≥42.0%、MgO≥28.0%、SiO2≤5.0%、灼 减≤20.0%、活性度（4mol/ml 40±1℃ 10min）≥80；粒度10—80mm、＜10mm的比例不大于15%。

二、交货地点及运输方式：1、汽车运输至买方指定轻烧白云石仓库，运输及费用由卖方负担。2、卖方必须合理安排车辆，保证均匀到货。

三、损耗：实物一律不计损耗。

四、包装标准：后翻自卸汽车整车散装，全程密封良好，不得混有杂物。

五、验收标准、方法及提出异议期限：1、数量以买方计量为准，质量以买方检验为准。2、卖方随货附质保书，卖方对检验结果有异议的，可以书面向买方申请复检，复检结果仍以买方检验结果为准。经买方检验的，并不免除使用过程中，卖方应承担的质量责任。3、如卖方对检验结果有异议，自买方通知检验结果后24小时内以书面方式提出，否则买方有权不予处理。

六、价格及加减价有关规定：

1、价格：价格为以第一条质量要求为基准含税包到价***元/吨（****元/吨），税率13%。一张增值税专用发票结算，结算时间以买方进厂检验批为准。

2、考核（含税）

2.1粒度考核：15%＜粒度(＜10mm)含量≤25%时降价2元/吨；粒度(＜10mm)含量＞25%时降价6元/吨。粒度如未检测按合格结算。

2.2 质量考核：

2.2.1当CaO＜42%时，以42%为基准CaO每下降1%降价15元/吨。

2.2.2当MgO＜28%时，以28%为基准MgO每下降1%降价8元/吨。

2.1.3当SiO2＞5%时，以5%为基准SiO2每上升1%降价5元/吨。

2.2.4 当活性度＜80时，以80为基准每降低1降价0.5元/吨。

2.2.5当酌减＞20%时，以20%为基准酌减每上升1%降价5元/吨

2.2.6以上指标考核均精确到对应项检验结果最后一位小数,如未出检验结果不考核。

2.3、供货量考核：

2.3.1 因卖方供货量不足，或因质量不合格等原因导致不能继续供货，买方有权增加或启动其他供应商供货，由此造成的成本上升由卖方承担。

2.3.2 因卖方供货量不足影响生产时（以石钢公司生产信息日报表为依据）或启动替代物资炼钢用白云石时，考核当日及前2日供货量；以供货量100吨/日为基准，卖方供货量每少1吨扣款200元；卖方日供货量不足1吨时舍去。

2.3.3卖方不能正常供货时，应提前5天以书面形式通知买方，因不可抗力（不含：常态化环保治理的政府政策和通过采取措施能保供货的天气因素）影响不能正常供货，视情况可减免考核。

2.4 以上所有考核分别计算，扣完为止。

2.5以上价格及加减价有关规定，并不影响买方依据本合同第八条第2项退货及要求卖方赔偿损失的权利。

七、结算方式及期限：货到验收无误，卖方提供合格发票后付款，付款以承兑汇票方式。

八、违约责任：1、卖方应保质保量按时供货。逾期交货的，买方有权单方解除合同并没收合同履约保证金，由此给买方造成损失的，由卖方负责赔偿。2、质量不合格，买方有权作退货处理，费用卖方自理，因质量问题给买方造成损失的，卖方应赔偿买方损失，同时没收合同履约保证金。

九、解决合同纠纷的方式：由双方协商解决；协商不成的依法向买方所在地人民法院起诉。

十、其它约定事项：1、所有送货车辆必须是新能源车或国五以上排放标准的车辆，2021年11月1日起必须采用新能源车或国六以上排放标准的车辆，驶入买方厂区须严格遵守买方《送货车辆安全管理规定》和《机动车清洁运行管理规定》。2、在本合同履行期间，若卖方因违约被扣减履约保证金导致履约保证金金额不足，卖方应在10日内补齐履约保证金，否则买方有权单方解除合同，并没收履约保证金。3、本合同有效期限2021年10月01日至2020年10月31日。4、卖方送货时间及数量以买方通知为准，合同数量买方根据生产需要进行增减。在履行合同过程中，因买方检修、限产、停产等情况需调整供货量、业务范围、结算费用、合同有效期等合同事项时，由双方协商解决；协商不成时买方有权暂时终止合同或单方解除合同。5、卖方不但要提供满足买方质量要求的产品，卖方还应对其直接和次级外部供方采取适当控制，以确保提供的产品满足买方要求。卖方不得以任何形式向第三方提供或出示买方所提供的资料。卖方负责标的物未侵犯第三方的知识产权，负责买方不受第三方关于专利、商标、著作权或工业设计权等侵权指控。6、卖方不得利用买方提供的图纸、技术资料为与买方同类行业或具有竞争关系的企业提供本合同约定的标的物。7、正常情况下，卖方应确保炼钢地仓正常储量，做好2天用量资源储备并保持在买方厂区或买方周边矿区区域有足够一天用量的重车待卸或待进厂，以保障出现特殊情况时炼钢厂稳定生产。8、卖方应诚信经营，严禁弄虚作假，一经发现将处以当批货值3～5倍扣款。9、为确保现场6S管理需要，卖方运输车辆在公司区域内行驶时，确保不得洒落，每发生一次洒落扣款1000元。考核依据以公司相关部门出具书面通知或调度会通报为准。10、安全约定是合同的组成部分。11、本合同经双方代表签字并加盖合同专用章后生效。